## Slide 1
第2节：坐标转换及可视化
罗 新
云南大学 地球科学学院
邮箱: xinluo_xin@ynu.edu.cn
地址：地球科学学院1327办公室
云南大学《 空间数据处理 》课程第三章

## Slide 2
二
地理数据坐标系统可视化
目录
一
地理数据坐标系统转换

## Slide 3
一、地理数据坐标系统转换

## Slide 4: 一、矢量数据坐标系统转换及可视化
QGIS操作-重投影
点击vector general-Reproject layer
设置转换坐标系
… 附软件操作演示

## Slide 5: 一、矢量数据坐标系统转换及可视化
QGIS操作-坐标系统可视化切换
点击右下角: EPSG:xxxx
选择需要切换的坐标系
… 附软件操作演示

## Slide 6: 一、矢量数据坐标系统转换及可视化
Python程序设计-坐标转换
EPSG：全称The European Petroleum Survey Group即欧洲石油调查组织。 该组织维护了几乎全球各种空间参考系统的数据，并对这些参考系统进行了编码。
如WGS84坐标系编码为：4326;
WGS84坐标系下UTM投影，则编码为326xx，xx为投影带。
… 附软件操作演示

## Slide 7: 一、矢量数据坐标系统转换及可视化
Python程序设计-坐标转换
矢量数据重投影：geopandas.to_crs(epsg=xxxx)
栅格数据重投影：
（1）Raterio命令：
rio warp --overwrite --resampling bilinear path_in path_out --dst-crs EPSG:32645
（2）gdal命令
gdalwarp -s_srs EPSG:xxxx -t_srs EPSG:xxxx -r bilinear path_in path_out
… 附代码演示

## Slide 8
二、地理数据坐标系统可视化

## Slide 9: 二、地理坐标系
Cartopy开源库
简介：Cartopy是英国气象局开发的用于绘制地图投影和地理数据可视化的Python库。 Cartopy基于matplotlib构建编程接口，具备高效处理地理数据和投影的功能，利用其制作地图简单、直观。

## Slide 10: 二、地理坐标系
Cartopy开源库
定义投影坐标系：cartopy.crs.xxxx (), xxxx为坐标系名称。常用坐标系有: .PlateCarree()，.Mercator(), Mollweide()..
设置显示范围：ax.set_extent()
添加地图要素：ax.add_feature(cfeature.LAND)
… 附代码演示

## Slide 11: 二、地理坐标系
Cartopy开源库
定义坐标轴标签：
ax.set_xticks(xticks, crs)
ax.axis.set_major_formatter(LongitudeFormatter())
投影变形显示：
ax.tissot()
… 附代码演示

## Slide 12: 二、地理坐标系
Cartopy开源库
外部地理数据数据加载并显示：
矢量数据：
读入矢量数据：cartopy.io.shapereader.Reader()
矢量数据转为cartopy要素：cartopy.feature.ShapelyFeature()
栅格数据：rasterio.open()， ax.imshow(transform=proj)
… 附代码演示

## Slide 13: 三、投影坐标系
课后练习
利用qgis对矢量数据和栅格数据进行重投影
利用cartopy对不同投影坐标系统下全球范围进行可视化展示。